## Slide 1
LED animace
APLIKACE PROGRAMOVÝCH STRUKTUR, JAKÝMI JSOU VLASTNÍ FUNKCE.
PROGRAMOVÁNÍ

## Slide 2
Sestavení obvodu
PROGRAMOVÁNÍ
Co budeme potřebovat?

## Slide 3
V rámci opakování zapojte a naprogramujte obvod se dvěma diodami, které budou blikat v intervalu 1 sekundy.
Elektronický obvod
PROGRAMOVÁNÍ
Schéma zapojení

## Slide 4
Programový kód
PROGRAMOVÁNÍ
// nastavení pinu 13 jako výstup
// nastavení hodnoty HIGH
// pro rozsvícení diody
// Přerušení programu na 1 sekundu
// nastavení hodnoty LOW
// pro zhasnutí diody

## Slide 5
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Připojte dalších 6 LED diody s rezistory.

## Slide 6
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Napište program, který bude postupně rozsvěcovat a následně zhasínat diody.

## Slide 7
Vlastní funkce
PROGRAMOVÁNÍ
Proč máme funkce?
Rozdělení programového kódu do funkcí umožňuje programátorům vytvářet modulární části kódu které provádějí definovaný úkol. Následně se vrací do místa kódu, kde byla funkce volána. Typickým použitím funkce je, pokud chceme například provést stejnou akci v programu několikrát.
Funkce programátorovi pomáhají s organizací programového kódu.
Funkce kodifikují jednu akci na jednom místě, takže stačí funkci jednou odladit a libovolně mnohokrát používat. Tím se snižuje chybovost při modifikaci funkce, pokud je to potřeba.
Funkce dělají kód jednoduší a kompaktnější, protože opakující části kódu jsou používány pouze ve funkci.
Funkce usnadňují opětovné používání kódu v ostatních programech tím, že se stávají více modulární jako pěkný vedlejší efekt je to, že kód je čitelnější.

## Slide 8
Vlastní funkce
PROGRAMOVÁNÍ
Jak psát funkce?
navratovytyp – v jakém datovém typu bude vrácen výsledek dané funkce. Pokud budeme chtít vykonat pouze nějakou úlohu, která nebude vracet výsledek v podobě např. výpočtu nebo textu, tak si vystačíme s definicí pomocí slova void.
nazevFunkce – název funkce by měl uvádět, co bude funkce dělat. Název by měl být jednoduchý a přitom popisný, aby bylo na první pohled jasné, co funkce opravdu dělá.
// tělo funkce – obsahuje konkrétní programový kód, který se má vykonat. Syntaxe kódu se řídí stejnými pravidly jako mimo funkci.
argumenty – se skládají z datového typu a jména. Např. bychom mohli ve funkci pracovat se dvěma čísli, takže argumenty by vypadali: int x, int y.
return navratovytyp – vrací například výsledek výpočtu, se kterým může program dále pracovat mimo definovanou funkci.

## Slide 9
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Napište program, který vytvoří tzv. běžící světlo. Využijte k tomu vlastní funkci.

## Slide 10
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Napište program, který vytvoří jezdící světlo, které se bude pohybovat tam a zpět.

## Slide 11
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Napište program, pro běh dvou světel proti sobě. (Jedno běží z leva a druhé zprava)