## Slide 1
LED animace
APLIKACE PROGRAMOVÝCH STRUKTUR, JAKÝMI JSOU POLE A CYKLUS FOR.
PROGRAMOVÁNÍ

## Slide 2
Sestavení obvodu
PROGRAMOVÁNÍ
Co budeme potřebovat?

## Slide 3
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Použijte již sestavený obvod z minulé hodiny nebo jej sestavte.

## Slide 4
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Otevřete program, který představuje jezdící světlo.

## Slide 5
Používání polí
PROGRAMOVÁNÍ
Jak na pole v Arduino?
Proměnou si můžeme představit jako konkrétní knihu o konkrétním názvu. Pole si lze představit jako knihovnu, v které máme knihy narovnány do poliček a každá kniha je očíslovaná. Konkrétní knihu vybereme zvolením daného čísla.
myInt[6] – deklarace pole bez jeho inicializace.
myPins[] – deklarace pole bez uvedení jeho konkrétní velikosti, kompilátor nejdříve spočítá prvky a pak pole vytvoří o odpovídající velikosti.
mySendVals[6] – deklarace pole s jeho přesným počtem prvků.
message[6] – u pole datového typu char, musí být provedena jeho inicializace minimálně jedním prvkem.

## Slide 6
Používání polí
PROGRAMOVÁNÍ
Jak přistupovat k poli v Arduino?
Prvky v poli jsou indexovány vždy od nuly. Tzn. první prvek v poli je na indexu 0. To znamená, že pole o deseti prvcích má poslední prvek s indexem 9.

## Slide 7
Otázka pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Když se podíváte na otevřený programový kód, jak byste v něm využili pole?
V čem byste spatřovali výhodu ve využití pole?
Pole by se dalo využít při definici čísel použitých pinů pro všechny diody.
Výhoda je zejména v tom, že při definici pinů v poli, můžeme libovolně měnit jejich pořadí bez nutnosti zasahovat do dalších částí programu. Není tedy nutná úprava dalších řádků kódu.

## Slide 8
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Upravte otevřený program s vlastní funkcí tak, aby čísla pinů byla nahrazena odkazem na prvky pole.

## Slide 9
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Změňte směr běžícího světla z opačné strany.
V tomto úkolu stačí pouze změnit pořadí pinů v deklarovaném poli, jinak kód zůstává stejný jako předchozí příklad.

## Slide 10
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Upravte pořadí prvků v poli tak, aby se diody rozsvěcovali od středu ke krajům.
Řešení může spočívat v úpravě funkce changeLED tak, aby měla dva vstupní parametry.