## Slide 1
Stejnosměrný motor
STEJNOSMĚRNÉ MOTORY JSOU DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ ROBOTIKY. JSOU DALŠÍ KOMPONENTOU POHONŮ.
PROGRAMOVÁNÍ

## Slide 2
Otázka pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Věděli byste na jakém principu pracuje stejnosměrný motor?
Stejnosměrný motor je elektrické zařízení, které mění stejnosměrný proud na mechanickou energii. Základním jevem při této změně je indukce. To je jev, při kterém ve vodiči vzniká indukované elektromotorické napětí a indukovaný proud, v důsledku změny magnetického pole.

## Slide 3
Princip tranzistoru
PROGRAMOVÁNÍ
Víte jak pracuje tranzistor?
Tranzistor je polovodičová součástka, která může fungovat jako „digitální spínač“, který využívá pouze malého proudu, který poskytuje digitální pin desky Arduino pro řízení mnohem většího proudu motoru.
Tranzistor má tři vývody. Velký elektrický proud protéká z kolektoru do emitoru, ale to se bude dít pouze tehdy, jestliže bude také protékat proud z báze. Tento proud je malý a postačuje takový, který je dodáván právě digitálním výstupem desky Arduino.

## Slide 4
Sestavení obvodu
PROGRAMOVÁNÍ
Co budeme potřebovat?

## Slide 5
Elektronický obvod
PROGRAMOVÁNÍ
Schéma zapojení

## Slide 6
Otázka pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Věděli byste jakou funkci zastává usměrňovací dioda v obvodu?
Usměrňovací dioda je paralelně připojena k motoru a chrání obvod proti zpětnému proudu.

## Slide 7
Programový kód
PROGRAMOVÁNÍ
// Pin pro připojení tranzistoru
// Deklarace proměnné určující rychlost
// Pin, na který je připojena báze // tranzistoru

## Slide 8
Otázka pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
V jakém rozsahu hodnot můžete měnit rychlost motoru?
V rozsahu PWM 0-255. Rychlost motoru je definováno v proměnné speedMotor.

## Slide 9
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Do základního obvodu připojte potenciometr.


## Slide 10
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Naprogramujte ovládání otáček motoru pomocí potenciometru.

## Slide 11
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Vyměňte potenciometr za fotorezistor. Co je jiného v zapojení obvodu oproti předchozímu úkolu, kdy byl připojen potenciometr?