## Slide 1
2-1 Tlačítka
PRIM – Micro:bit

## Slide 2
Trocha teorie
Micro:bit má třei tlačítka
  Zepředu programovatelná tlačítka A a B
  Zezadu neprogramovatelné RESET
Pro tlačítka A a B existují názvy button_a a button_b.

## Slide 3
Test stisku tlačítka
from microbit import *
while True:
if button_a.is_pressed():
display.show(Image.HAPPY)
if button_b.is_pressed():
display.show(Image.SAD)
sleep(100)
display.clear()

## Slide 4
Stisk obou tlačítek současně
from microbit import *
while True:
If (button_a.is_pressed())and(button_b.is_pressed()):
display.show(Image.HEART)
sleep(100)
display.clear()

## Slide 5
Stisk libovolného tlačítka
from microbit import *
while True:
if (button_a.is_pressed())or(button_b.is_pressed()):
display.show(Image.HEART)
sleep(100)
display.clear()

## Slide 6
Stisky tlačítek od minule
from microbit import *
sleep(10000)
display.show(str(button_a.get_presses()))