## Slide 1
3-1 Zvuk
PRIM – Micro:bit

## Slide 2
Co je akcelerometr
Co je to akcelerometr
Jaké možnosti má akcelerometr
Pozice os

## Slide 3
Náklon podle osy x
from microbit import *
mez = 400
while True:
naklon = accelerometer.get_x()
if naklon > mez:
display.show("P")
elif naklon < -mez:
display.show("L")
else:
display.show("-")

## Slide 4: Theremin

## Slide 5
Theremin
from microbit import *
import music
while True:
x = accelerometer.get_x()
y = accelerometer.get_y()
if (x < -1000):
ton = "C4"
elif (x < -700):
ton = "D4"
elif (x < - 400):
ton = "E4"
elif (x < -100):
ton = "F4"
elif (x < 200):
ton = "G4"
elif (x < 500):
ton = "A4"
elif (x < 800):
ton = "B4"
else:
ton = "C5"
if (y < -500):
nota = ton
elif (y < 0):
nota = ton + ":2"
elif (y < 500):
nota = ton + ":4"
else:
nota = ton + ":8"
music.play(nota)